## Slide 1
100%自然エネルギー社会を市民から
『はじめてみよう！自然エネルギー』
～都市生活者による自家発電のススメ～20Ｗ革命

## Slide 2
■学生時代
⇒ちょっとだけ僕のこと【その1】
環境ジャーナリスト志望
【自己紹介】
■24才～44才
①有機八百屋
②エコ商品の流通
③オーガニックCafe
④フェアトレード
⑤アースデイちば
■45才～48才
自然エネルギー（現在）
とにかく環境問題が大好きです!!

## Slide 3
■グリーンタートルズ
⇒ちょっとだけ僕のこと【その2】
【自己紹介】
■自然エネルギーを広めるネットワークちば
■オーガニック・エナジー・プロジェクト
『市民』をテーマに活動中です!!
■市民エネルギーちば合同会社
市民発電所の企画・運営・アドバイス
循環型農業と自然エネルギー・地域の連携
市民目線で！講習会・出張ソーラーPA・デザイン
千葉県内のネットワーク作り

## Slide 4
★出張ソーラーＰＡ＆電源供給
★オフグリッドハンドブックの制作
知る・学ぶ
★現地見学・自主学習会・講演会参加
★講演会の企画運営/講師派遣
★ＨＰ/ＦＢを通じての情報発信
★エコイベントの企画運営
★市民発電所の
建設・企画運営・コーディネート
★20Ｗ革命講座＆通販
★小中規模オフグリッド発電設備の
設置・企画運営・コーディネート
★全国の志を同じくする人々・団体などと
連携して学び・相互協力します。
★地方自治体を中心に上記活動から得ら
れた実質的施策を提案していきます。
お伝えする
やってみる
実際に普及
つながる
提言する

## Slide 5
今日がワタシのハツデン記念日！
それでは始まり・・。始まり・・。

## Slide 6: 20W革命
世界を変える!!
基本 4 パーツ

## Slide 7: ・4つのパーツがあればイイ!!
・まずはざっくりご理解下さい!!
・細かい説明はあとでじっくり!!
・各部品の名前だけ分かればOK!!
・それではさっそく行きましょう!!

## Slide 8: 基本４パーツ【その1】
■太陽光パネル
ソーラーパネル
＝
⇒
発電を担当します。

## Slide 9: 基本４パーツ【その2】
■バッテリー
■蓄電池（ちくでんち）
＝
⇒
電気を貯めま～す。
出力を安定化します。

## Slide 10: 基本４パーツ【その3】
■シガーソケット
■USBソケット
＆
⇒
電気を取出しま～す。
直流機器を接続しま～す。

## Slide 11: 基本４パーツ【その４】
■チャージコントローラー
■ソーラーコントローラー
=
⇒
過充電を防止しま～す。
電気の逆流を防止しま～す。

## Slide 12: 基本４パーツ【まとめ/接続順】
①パネル【発電する】
②コントローラ【過充電・逆流防止】
③バッテリー【貯める・安定化する】
④ソケット【取出す・繋ぐ】
⇒
⇒
⇒

## Slide 13: 基本４パーツ【まとめ/接続順】
①パネル
②コント
ローラ
発電
過充電＆
逆流防止
③バッテ
リー
貯める
取出す
安定化
繋ぐ
④ソケット
⇒
⇒
⇒

## Slide 14: 基本４パーツ【まとめ/接続順】
①パネル
②コント
ローラ
過充電＆
逆流防止
③バッテ
リー
貯める
取出す
安定化
繋ぐ
④ソケット
⇒
⇒
⇒
な
し
!!
発電できません!!
バッテリー残量がなくなったら使えません!!

## Slide 15: 基本４パーツ【まとめ/接続順】
①パネル
②コント
ローラ
発電
③バッテ
リー
貯める
取出す
安定化
繋ぐ
④ソケット
⇒
⇒
⇒
な
し
!!
バッテリーが過充電の危険あり!!
夜の間にバッテリー残量が減る可能性あり!!

## Slide 16: 基本４パーツ【まとめ/接続順】
①パネル
②コント
ローラ
発電
過充電＆
逆流防止
③バッテ
リー
取出す
繋ぐ
④ソケット
⇒
⇒
⇒
な
し
!!
暗くなったら使えません!!
昼間でも一瞬曇った時に出力が低下します。

## Slide 17: 基本４パーツ【まとめ/接続順】
①パネル
②コント
ローラ
発電
過充電＆
逆流防止
③バッテ
リー
貯める
安定化
④ソケット
⇒
⇒
⇒
な
し
!!
ガッツを出して、機器ごとに配線の必要があります!!

## Slide 18: 【20W革命キット】
ケーブル加工体験

## Slide 19
【太陽光パネル用ケーブル】を加工してみましょう！
【2.0を使います】
【茶色が+/青がマイナス】
【垂直になるように！】
【ファストン端子/メス】
【ハウジングに格納/向き注意】
Ｃまたは5-5.5
Ｂまたは2.0

## Slide 20
本日は、応用の効く【コントローラ用ケーブル】を作ってみましょう！
【2.0を使います】
【片方3ミリ/片方4ミリ】
【棒端子を接続/専用工具】
【ファストン端子接続/電工ペンチ】
【ハウジングに格納/向き注意】
4ミリの方
3ミリの方

## Slide 21: 【20W革命キット】
組立て＆外し方手順

## Slide 22: 【組立て手順】（概略）
【1】『チャージコントローラー』と『バッテリー』
【大きな流れ】
【1】
【2】
【3】
今日が私の
発電記念日！
【2】『バッテリー』と『シガーソケット』
【3】『パネル』と『チャージコントローラー』

## Slide 23: 【組立て手順】 （全体の流れ）
① チャージコントローラー＆パネル間ケーブルをチャージコントローラーに繋ぐ
② チャージコントローラー＆バッテリー間ケーブルをチャージコントローラーに繋ぐ
③ バッテリーにヒューズ付きのケーブルを繋ぐ【黒をマイナスへ/赤をプラスへ】
④ バッテリーとチャージコントローラーを接続する。 【②と③のケーブルを接続】
⑤ ヒューズの確認
⑥ バッテリーとシガー＆USBソケットを接続 【③のケーブルとシガー＆USBソケットを接続】
⑦ パネルとチャージコントローラーを接続【パネルのケーブルと①のケーブルを接続】
⑧シガーソケットにインバータや負荷（ケータイなどの機器）を接続 （完成！）
①
②
③
③
⑤
⑦
⑥
AC100V機器（家電）
⑧
⑧
④

## Slide 24: 【組立て手順】～その1～
① チャージコントローラー＆パネル間用ケーブルを
チャージコントローラーに接続！
①
②
コントローラに
線を繋ぐ！
② チャージコントローラー＆バッテリー間用ケーブルを
チャージコントローラーに接続！
①
②

## Slide 25: 【組立て手順】～その2～
③ バッテリーにヒューズ付きケーブルを繋ぐ！
【赤をプラスへ/黒をマイナスへ】
③
③
バッテリーに
線を繋ぐ！
＋
－
■（注意）差込みけっこう固いです・・■

## Slide 26: 【組立て手順】～その3～
④
バッテリーと コントローラを 繋ぐ！
②
③
④ 『バッテリー』と
『チャージコントローラー』を接続！
【②と③のケーブルを接続】
⑤『ヒューズ』の確認（10A×2ヶ）
【抜き差ししてみましょう！】
⑤
⑤

## Slide 27: 【組立て手順】～その4～
バッテリーと
ソケットを繋ぐ！
⑥ バッテリーとシガー＆USBソケットを接続
【③のケーブルとシガー＆USBソケットを接続】
⑥
③

## Slide 28: 【組立て手順】～その5～
パネルと
コントローラを
繋ぐ！
⑦ 『パネル』と『チャージコントローラー』を接続
【パネルのケーブルと①のケーブルを接続】
⑦
①

## Slide 29: 【組立て手順】～その6～（完成）
機器を繋ぐ！
⑧シガーソケットにインバータや
負荷（ケータイなどの機器）を接続！
⑧
完成だーっ!!
完成!!
しばし、イロイロ繋いでみましょう！

## Slide 30: 【外し方手順】
① シガーソケットからインバータや負荷（使用機器）を外す
①
②
③
④
AC100V機器
①
負荷から
外す！
② バッテリーからシガーソケットを外す
③ チャージコントローラーからパネルを外す
④ バッテリーからチャージコントローラーを外す